ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

13.07.2010  № 78

О методических рекомендациях по содержанию спортивных площадок, переданных муниципалитету внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве

В целях реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоупралвения внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с наслением по месту жительства», муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве решило:

1.	Одобрить методические рекомендации по содержанию спортивных площадок, переданных муниципалитетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - муниципалитетам), разработанные для муниципалитетов, Государственным учреждением города Москвы «Московский  центр  местного  самоуправления», с учетом замечаний и предложений, внесенных Советом муниципальных образований города Москвы.

2.	Рекомендовать муниципалитету внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве:

2.1.	Руководствоваться методическими рекомендациями при организации работ по содержанию спортивных площадок находящихся в ведении муниципалитета;

2.2.	Учесть общие требования к состоянию и содержанию спортивных площадок;

2.3.	Использовать примеры расчета стоимости работ по содержанию и текущему ремонту спортивных площадок для расчета стоимости работ при составлении сметной документации на содержание спортивных площадок;

2.4.	В целях обеспечения контроля за состоянием спортивных площадок, переданных муниципалитету, организовать работу по ведению карточки (журнала) содержания спортивной площадки на каждую спортивную площадку.

3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Восточное Измайлово в городе Москве, председателя комиссии по культуре, досугу и развитию спорта: Н.П.Каменеву.

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Восточное Измайлово в городе Москве						  В.М. Пронин

Государственное учреждение города Москвы

«Московский центр местного самоуправления»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОДЕРЖАНИЮ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЕРЕДАННЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Москва

2010ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ	4

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ ПЛОЩАДКАМ	6

3.1. Оборудование спортивной площадки	6

3.2. Типы спортивных площадок	13

3.3. Паспорт спортивной площадки	19

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК	21

5. ФОРМИРОВАНИЕ РАСЦЕНОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК	25

6. СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	27

6.1. Обслуживание спортивной площадки	27

6.2. Текущий ремонт оборудования спортивной площадки	30

7. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	32

8. СПИСАНИЕ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	36

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	38

9.1. Виды контроля за содержанием спортивной площадки.	38

9.2. Карточка содержания спортивной площадки.	42

10. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА	45

Приложение 1	51

Приложение 2	54

Приложение 3	55

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие методические рекомендации призваны оказать практическое содействие органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – муниципальные образования) в организации работ по эксплуатации, обслуживанию, текущему ремонту и переоборудованию спортивных площадок в целях реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства».

Задачами настоящих методических рекомендаций являются:

- определение понятийного аппарата в сфере регламентации работ по содержанию  и переоборудованию спортивных площадок;

- систематизация требований к содержанию спортивных площадок;

- регламентация содержания и порядка ведения паспортов спортивных площадок;

- освещение основных вопросов в сфере размещения муниципальных заказов на выполнение работ по содержанию спортивных площадок;

- формирование примерного перечня работ по содержанию и текущему ремонту спортивной площадки;

- определение перечня нормативных правовых актов по формированию расценок на выполнение работ по содержанию спортивных площадок;

- конкретизация правил списания устаревшего оборудования спортивных площадок;

- разъяснение порядка организации и проведения мероприятий по контролю за содержанием спортивных площадок; порядка ведения  карточек содержания спортивной площадки;

- обобщение нормативного материала в области содержания спортивных площадок.

Настоящие методические рекомендации обеспечивают единый методологический подход к организации работ по содержанию спортивных площадок.

2. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ

Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие основные понятия:

Спортивная площадка - объект благоустройства, расположенный на внутридворовой территории муниципального образования, предназначенный для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Оборудование спортивной площадки – комплекс движимого имущества, переданного органам местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства.

Спортивное оборудование – приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют места проведения спортивных соревнований и тренировочных занятий (футбольные ворота,  гандбольные ворота, баскетбольные щиты и стойки, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, тренажеры, турники, и  пр. оборудование).

Содержание спортивной площадки – работы, обеспечивающие функционирование спортивной площадки в соответствии с ее целевым назначением, включающие в себя эксплуатацию, обслуживание и текущий ремонт оборудования спортивной площадки.

Эксплуатация спортивной площадки – использование оборудования спортивной площадки в соответствии с его целевым назначением (систематическое проведение спортивных мероприятий, соревнований, секций, тренировок и др.)

Обслуживание спортивной площадки – комплекс работ по уходу за оборудованием спортивной площадки, обеспечением его чистоты, надлежащего технического состояния и безопасности.

Текущий ремонт оборудования спортивной площадки -  систематически и своевременно проводимые работы по предупреждению износа конструкций, отделки (в том числе окраски), а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Переоборудование спортивной площадки – установка и замена оборудования спортивной площадки с целью улучшения ее эксплуатационных и технических характеристик, перепрофилирования, расширения специализации спортивной площадки.

Муниципальный заказчик – муниципалитет муниципального образования (далее – муниципалитет) при размещении заказов на выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту спортивной площадки.

Муниципальный контракт - договор, заключенный муниципальным заказчиком от имени муниципального образования для нужд муниципального образования, по содержанию и текущему ремонту спортивных площадок.

Паспорт спортивной площадки - документ, содержащий базовые эксплуатационные и технические характеристики спортивной площадки.

Карточка содержания спортивной площадки – документ, который ведется в целях осуществления контроля за состоянием спортивной площадки, содержащий информацию об эксплуатации, обслуживании и текущем ремонте оборудования спортивной площадки в течение одного календарного года.

Контроль за содержанием спортивной площадки – комплекс мероприятий по обследованию состояния оборудования спортивной площадки и  проверке своевременности и качества выполнения работ по обслуживанию и текущему ремонту оборудования спортивной площадки.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНЫМ ПЛОЩАДКАМ

3.1. Оборудование спортивной площадки

В соответствии с целевым назначением (по видам спорта) спортивные площадки должны быть оснащены:

- горизонтальным и ровным покрытием;

- ограждением;

- разметкой;

- исправным освещением;

- спортивным оборудованием;

- оборудованием для обслуживания площадки (приборы учета воды, электроэнергии и пр.);

- всепогодными, стационарными информационными стендами на стойках (высотой 1 м с карманами формата А 4 для размещения информации (1*1 м), на котором размещена следующая информация – адрес спортивной площадки, адрес ближайшего травмпункта, наименование и телефон эксплуатирующей организации, телефоны экстренной связи, телефон службы по досуговой и спортивной работе муниципалитета, расписание работы секций, объявления о планируемых мероприятиях, материалы по итогам проведенных мероприятий).

Спортивные площадки могут быть оснащены:

- местами для переодевания;

- трибунами.

3.1.1. Покрытие спортивной площадки

Конструкция полотна спортивной площадки, полей и мест для легкой атлетики зависит от выбранного верхнего слоя (покрытия), который может быть искусственным (из различных материалов) или травяным. Для покрытия спортивной площадки следует применять материалы, рекомендуемые Росспортом и допущенные к применению органами Роспотребнадзора.

Искусственные покрытия подразделяются на:

- нежесткие покрытия;

- жесткие покрытия;

- деревянные покрытия.

1. Нежесткие покрытия подразделяются на:

- неводостойкие - спецсмеси из различных каменных материалов с применением влагоемких вяжущих, подбираемых по принципу оптимальных, грунтовых смесей;

- водостойкие - плотные спецсмеси из различных материалов с применением синтетических и других невлагоемких вяжущих, спецпокрытия из синтетических материалов и упругие спецпокрытия из несвязных сыпучих и волокнистых материалов (органических, полимерных и т.п.);

- новые типы бесшовных разноцветных покрытий упругих и прочных, пропускающих воду.

2. Жесткие покрытия подразделяются на:

- асфальтовые покрытия;

- покрытия из бетона;

- покрытия из пористого бетона.

3. Деревянные покрытия.

Деревянное покрытие представляют собой настил по лагам, уложенным на столбики (антисептированные деревянные, кирпичные, каменные, бетонные).

Специальные покрытия, в том числе из синтетических материалов спортивных площадок должны иметь ровную и нескользкую поверхность, не теряющую несущей способности при переувлажнении.

Травяные покрытия подразделяются  на:

- специально созданный спортивный газон;

- естественный травяной покров.

Травяное покрытие (спортивный газон) должно быть низким, густым, устойчивым к вытаптыванию и частой стрижке, а также к засушливой и дождливой погоде.

3.1.2.Ограждение спортивной площадки

Ограждение спортивной площадки должно соответствовать ее целевому назначению.

1. Спортивные площадки для волейбола (баскетбола, бадминтона).

Для предотвращения попадания мячей на соседние площадки или задержек в игре из-за выхода мяча далеко за пределы площадки по периметру площадки (или вдоль ее лицевых линий) следует устраивать ограждения. Выбор ограждения определяется местными условиями. Рекомендуется по периметру площадки  установить сетчатую ограду  для задержки мячей.  Со стороны стационарных трибун ограждение не предусматривается.

2. Спортивные площадки для  мини-футбола (гандбола).

Для перехвата мячей, не попавших в ворота, рекомендуется позади ворот (не менее чем в 2 м от лицевых линий) устраивать ограждение высотой не менее 3 м и шириной не менее длины лицевой линии. Конструкция ограждения выбирается в зависимости от местных условий.

В зависимости от окружающего площадку ландшафта за воротами следует предусматривать фоны высотой 3 м и длиной 8 м.

3. Спортивные площадки для тенниса.

По периметру площадки устанавливают сетчатую ограду (предпочтительнее металлическую с ячейкой не более 3Ч3 см) для задержки мячей.

Ограждение площадки для тенниса (или группы таких площадок) следует предусматривать на расстоянии не менее 6 м от углов площадки вдоль боковых линий и в торцах высотой 3 м, а в остальной части вдоль боковых линий - 1м. При смежном расположении площадок боковое ограждение между площадками не устанавливается.

По торцевым сторонам на ограждение крепят фоны темного цвета или используют зеленые насаждения за оградительной сеткой или вьющиеся по ней. Допускается замена части или всей оградительной сетки глухим забором (стенкой), который одновременно может служить фоном и тренировочной стенкой.

4. Спортивные площадки для  настольного  тенниса.

По торцам площадки необходимо предусматривать фоны или использовать зеленые насаждения, обеспечивающие также достаточную защиту от ветра.

При наличии нескольких столов или, если площадка превышает рекомендуемые размеры, по границам следует предусматривать разделительные барьеры высотой 0,6 м.

5. Хоккейные коробки.

Хоккейные борта должны быть высотой 120 см и изготовлены из стеклопластика на каркасе, из металлического профиля или деревянной шпунтованной доски толщиной не менее 3 см.

3.1.3. Спортивное оборудование

Спортивное оборудование (футбольные ворота,  гандбольные ворота, баскетбольные щиты и стойки, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, тренажеры, турники, и  пр. оборудование) предназначено для занятий спортом всех возрастных групп населения.

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При их выборе следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

Материал спортивного оборудования и условия его обработки должны соответствовать следующим требованиям:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, является морозоустойчивым;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

3.1.4. Трибуны

На площадках, предназначаемых для проведения соревнований, предусматриваются места для зрителей в виде трибун. Трибуны для зрителей проектируются, как правило, в стационарных конструкциях с местами для сидения. Трибуны для зрителей располагаются, как правило, по продольным сторонам спортивных площадок.

При числе рядов менее 15 профиль трибуны целесообразно строить по наклонной прямой. Нормами проектирования спортивных сооружений установлен допустимый уклон трибуны 1:1,6. В отдельных случаях допускается больший уклон, но не более 1:1,4 при условии установки вдоль путей эвакуации поручней. В открытых сооружениях беспрепятственная видимость, принимаемая равным 0,15 м, может варьироваться в зависимости от класса сооружения и необходимости (по экономическим соображениям) снижения высоты трибуны.

На трибунах открытых спортивных сооружений по планировочным соображениям возможна отметка пола первого ряда трибуны ниже отметки планшета, арены, но не более, чем на 0,7 м. Число промежутков между рядами — кратно глубине ряда. Глубина ряда для открытых сооружений принимается 0,75 — 0,8 м.

Ширина зрительского места принимается на открытых сооружениях 0,42 м, высота стенки не менее 0,35 м.

3.1.5. Электроосвещение спортивных площадок

Система освещения спортивной площадки должна обеспечивать:

- возможность спортсменам, судьям, обслуживающему персоналу, зрителям на трибунах хорошо видеть спортивную площадку, игровые предметы, ближайшее пространство, окружающее игровую зону;

- отсутствие слепящего действия;

- освещение проходов и выходов в аварийных ситуациях;

- безопасность для игроков и для зрителей.

Оптимальные условия освещения спортивных площадок с точки зрения затрат на электроэнергию, достаточности света, комфортности зрительного восприятия зафиксированы в следующих нормативных документах: СНиП 23-05-95, МГСН 2.06-99, а также ВСН 1-73 «Нормы электрического освещения спортивных сооружений».

В указанных правовых актах регламентируются значения освещенности, а также другие параметры, такие как показатель ослепленности, коэффициент запаса осветительной установки и требования по расположению и ориентированию светильников.

Нормы освещенности по отдельным спортивным площадкам, выраженные в люксах, приведены в Таблице 1. Уровень минимальной освещенности спортивной площадки для физкультурно-оздоровительных занятий следует принимать на горизонтальной поверхности - 50 лк, а на вертикальной - 30 лк.

Таблица 1.

| Наименование спортивных сооружений | Наименьшая освещенность, лк | Плоскость (горизонтальная, вертикальная), по которой нормируется освещенность | Дополнительные указания и пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки для бадминтона | 50 30 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон |
|  |  | Вертикальная по высоте от 1 до 3 м |  |
| Площадки для баскетбола | 50 30 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Светильники не должны устанавливаться в радиусе 4 м от корзины |
|  |  | Вертикальная на поверхности щитов со стороны корзины |  |
| Площадки для волейбола | 50 30 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон |
|  |  | Вертикальная по высоте от 1 до 5 м от поверхности площадки |  |
| Площадка для гандбола | 50 30 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон |
|  |  | Вертикальная по высоте от 1 до 5 м от поверхности площадки |  |
| Площадка для мини-футбола | 50 30 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон |
|  |  | Вертикальная по высоте от 1 до 5 м от поверхности площадки |  |
| Площадка для хоккея | 150 50 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон |
|  |  | Вертикальная по высоте от 1 до 5 м от поверхности площадки |  |
| Площадки для настольного тенниса | 150 | Горизонтальная на уровне поверхности стола | Освещенность должна быть обеспечена на столе и на расстоянии до 2 м за его пределами |
| Площадки для тенниса | 100 50 | Горизонтальная на уровне поверхности площадки | Вертикальная освещенность должна быть обеспечена в плоскости, проходящей через продольную ось площадки, с обеих ее сторон |
|  |  | Вертикальная по высоте до 7 м (I кл.) и до 5 м (III кл.) от поверхности площадки |  |

Для освещения спортивных площадок следует применять газоразрядные лампы. При необходимости плавного регулирования светового потока, а также в случаях невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источников света допускается, а при уровнях освещенности менее 30 лк следует, как правило, использовать лампы накаливания.

На освещаемых спортивных площадках, предназначаемых для спортивных игр, следует предусматривать верхнебоковое освещение. Осветительные приборы верхнебокового освещения для спортивных игр (кроме футбола) должны устанавливаться на высоте не менее 8 м, обеспечивая выполнение условия, по которому перпендикуляр, опущенный из оптического центра прибора на продольную ось площадки (поля), составит с ее поверхностью угол не менее 27 градусов.

3.2. Типы спортивных площадок

В настоящем разделе методических рекомендаций дана характеристика наиболее распространенных типов спортивных площадок.

3.2.1. Универсальная спортивная площадка с хоккейным кортом 30x60 м, 20x40 м, 30x15 м

Площадки данного типа предназначены для круглогодичного использования. В зимний период - для хоккея и фигурного катания. В летний период – для роллеркея, мини-футбола, волейбола, баскетбола и др.

Основные характеристики:

-	хоккейные борта должны быть высотой 120 см и изготовлены из стеклопластика на каркасе, из металлического профиля или деревянной шпунтованной доски толщиной не менее 3 см;

-	должна быть предусмотрена калитка для входа на площадку, ворота для механизированной уборки, мачты освещения, желательно установить систему автоматического включения освещения с таймером, над бортами сетчатое ограждение высотой 1,5 м (за воротами обязательно, по периметру - рекомендуется);

-	покрытие может быть искусственным;

-	следует предусмотреть место подсоединения шланга для заливки катка;

-	при проведении занятий в летний период спортивная площадка комплектуется выносными за пределы площадки стойками для игры в баскетбол, волейбол. При этом баскетбольные стойки устанавливаются в специальных стаканах за пределами хоккейной коробки с двух сторон, равноудаленные от центра хоккейной коробки. Вынос щита должен быть равен 2,2 м от хоккейного борта. Вокруг спортивной площадки должны быть размещены лавочки для переодевания. На спортивной площадке должны быть установлены сертифицированные ворота для игры в хоккей или мини-футбол. Необходимо предусмотреть крепление ворот от переворачивания с возможностью демонтажа.

3.2.2. Спортивная площадка без хоккейного корта с сетчатым ограждением 30x60 м, 20x40 м, 30x15 м

Спортивные площадки без хоккейного корта с сетчатым ограждением предназначены для круглогодичной эксплуатации. В зимний период – мини-футбол. В летний период – мини-футбол, волейбол, баскетбол и др.

Основные характеристики:

-	сетчатое ограждение должно быть установлено по всему периметру площадки высотой не менее 3 м. В ограждении площадки должно быть предусмотрено две калитки для входа и выхода, по периметру установлены мачты освещения;

-	покрытие может быть искусственным, асфальтовым или из отсева гранитной крошки. Вокруг площадки должны быть предусмотрены лавочки для переодевания. Площадка может быть укомплектована сертифицированными воротами для футбола или мини-футбола (предусмотреть крепление ворот от переворачивания с возможностью демонтажа), баскетбольными щитами и волейбольными стойками.

3.2.3. Специализированные спортивные площадки для занятий различными видами спорта

Специализированные спортивные площадки предназначены для круглогодичного использования. Данные спортивные площадки предназначены (в зависимости от размеров, типов оснований, оборудования) для занятия одним видом спорта. Занятие иными видами спорта на специальных спортивных площадках допускается, но с эксплуатационными особенностями.

1.	Спортивные площадки для волейбола.

Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы размером 18Ч9 м, ограниченного боковыми и лицевыми линиями, и свободных полос вне поля для игры шириной не менее 3 м. Ширина линий разметки (0,05 м) входит в размеры ограничиваемых линиями площадей и расстояний.

На площадках, предназначенных для проведения крупных соревнований и тренировок команд мастеров, рекомендуется максимально увеличивать ширину полосы вне поля для игры у места подачи (расстояние от лицевой линии до наружной границы площадки у места подачи).

Площадка оборудуется сеткой длиной 9,5 м и шириной 1 м, натянутой на тросе между двумя стойками. В зависимости от возраста и пола играющих верхний край сетки устанавливается на разной высоте от поверхности поля для игры (минимально - 2,1 м, максимально - 2,43 м).

Стойки должны быть круглого сечения, изготавливаться из любого прочного и жесткого материала. Они могут быть стационарными или съемными. Конструкция стоек должна обеспечивать возможность установки сетки на любой из необходимых высот.

2.	Спортивные площадки для баскетбола.

Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы с размерами от 24Ч13 до 28Ч15 м, ограниченного боковыми и лицевыми линиями, и полос вне поля для игры шириной не менее 1 м, свободных от каких-либо предметов.

При наличии у площадки мест для зрителей они должны размещаться не ближе 2 м от границ поля для игры.

Ширина разметочных линий (0,05 м) входит в размеры обозначаемых ими центрального круга, трехсекундной зоны, области и линии штрафного броска; ширина боковых и лицевых линий в размеры поля для игры не входит.

В зависимости от места установки щитов длину трехсекундной зоны уменьшают так, чтобы расстояние от линии штрафного броска до щита (в плане) оставалось неизменным и равным 4,6 м; при этом расстояние от лицевой линии до ближайшего к ней усика соответственно укорачивают. Щиты должны прочно прикрепляться к стойкам, которые могут иметь любое конструктивное решение, обеспечивающее жесткость, прочность и безопасность конструкций.

Если опорная часть стоек решена в виде одного или двух столбов (труб, стержней и тому подобных элементов круглого сечения), они должны отстоять не менее чем на 0,4 м от лицевых линий; при пространственной криволинейной (или прямоугольной) конструкции опорной части стойки должны отстоять от лицевых линий не менее чем на 1 м. Конструкция стоек должна обеспечивать крепление щитов так, чтобы они выходили внутрь поля для игры на 1,2 м.

На площадках уменьшенных размеров для игр по упрощенным правилам разрешается уменьшать размеры щитов (но не менее чем до 1 м в ширину и 0,8 м в высоту) с креплением их непосредственно к столбам (или стене). При этом щиты могут вдаваться внутрь площадки менее чем на 1,2 м или располагаться непосредственно над лицевой линией; допускается также и снижение высоты прикрепления кольца (но не ниже 2,5 м).

3. Спортивные площадки для бадминтона.

Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы размером 13.4х6.1 м, ограниченного боковыми и лицевыми линиями, и свободных полос вне поля для игры длиной 1.2 шириной 1.5 м. Ширина линий разметки (0,04 м) входит в размеры ограничиваемых линиями расстояний.

Основное оборудование состоит из двух стоек и натянутой между ними сетки длиной 6,1 м и шириной 0,75 м. Верхний край сетки устанавливается на высоте 1,55 м. Стойки круглого сечения должны изготовляться из любого прочного и жесткого материала, иметь приспособления для крепления сетки и крепиться на растяжках или иметь тяжелые основания.

В случае расположения двух или более площадок смежено торцевыми сторонами между площадками следует устраивать фоны (желательно темно-зеленого цвета) длиной не менее 5 м и на высоту не менее 3 м. Материал для фона и способ его крепления определяются местным и условиями.

4.	Спортивные площадки для мини-футбола (гандбола).

Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы размером 40Ч20 м, ограниченного боковыми и лицевыми линиями, и полос в одном уровне с поверхностью поля вне его ширины.

Ширина всех линий разметки (кроме линий ворот) 0,05 м, ширина линии ворот (между вертикальными стойками) 0,08 м. Ширина линий разметки входит в размеры ограничиваемых ими площадей и расстояний.

При блокировке нескольких площадок предпочтительнее располагать их смежено по боковым линиям (смежное расположение по лицевым линиям влечет за собой необходимость устройства ограждения для перехвата мячей).

При смежном размещении площадок общую ширину полос вне поля для игры допускается уменьшать: до 2 м между боковыми линиями смежных полей; до 3 м - между лицевыми линиями.

На площадке устанавливают двое ворот, вплотную к внешнему краю лицевых линий на равном расстоянии от углов поля для игры. Ворота могут быть стационарными или переносными, прочно закрепленными и должны окрашиваться в контрастные цвета поперечными полосами (длина каждой полосы 0,2 м).

5. Спортивные площадки для тенниса.

Игровая площадка (корт) состоит из поля прямоугольной формы размером 23,77Ч10,97 м для парной игры и размером 23,77Ч8,23 м для одиночной игры. Поле ограничено боковыми и задними линиями, а также свободными полосами по внешнему его периметру - забегами. Посередине поле разделено поперечной сеткой.

Габариты корта предусматриваются для парной игры и определяются уровнем соревнования, при этом на городских спортивных комплексах в числе площадок для тенниса не менее чем один корт должен иметь размер 40x20 м. Независимо от принятых габаритов площадки размеры поля для игры остаются неизменными.

На затесненном участке в условиях сложившейся застройки допускается устройство отдельно расположенного корта с размерами поля для одиночной игры.

При смежном боковом расположении площадок расстояние между линиями полей для игры должно быть не менее 5 м, а при торцевой их блокировке площадки разделяются сеткой.

6. Спортивные площадки для настольного тенниса (один стол).

Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы, на котором располагается теннисный стол размером 2.74 м. в длину, 1.52 м. в ширину, свободная зона вокруг стола 2 м. в длину, 1.5 м. в ширину.

По торцам площадки необходимо предусматривать фоны или использовать зеленые насаждения, обеспечивающие также достаточную защиту от          ветра.

При нескольких столах или, если площадка превышает рекомендуемые размеры, по границам следует предусматривать разделительные барьеры высотой 0,6 м.

3.2.4.	Дворовый министадион

Указанный тип спортивных площадок представляет собой несколько спортивных площадок, расположенных в непосредственной близости друг к другу на дворовой территории, отвечающих следующим критериям:

-	наличие специального всепогодного искусственного покрытия;

-	наличие свободной территории для установки сцены при проведении спортивных праздников районного, окружного и городского масштаба (желательно);

-	наличие трибун (желательно с навесом);

-	наличие мест для переодевания;

-	наличие спортивного оборудования (футбольные ворота,  гандбольные ворота, баскетбольные щиты и стойки, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, тренажеры, турники, и  пр. оборудование).

3.3. Паспорт спортивной площадки

Паспорт спортивной площадки (далее – паспорт) ведется муниципалитетом в электронном виде и на бумажном носителе.

Источниками информации для заполнения паспорта являются:

- нормативные правовые акты органов государственной власти, устанавливающие передачу спортивных площадок муниципалитетам в безвозмездное пользование;

- договоры безвозмездного пользования движимого имущества, заключенные с муниципалитетами;

- акты приемки-передачи движимого имущества спортивных площадок;

- документы БТИ, устанавливающие границы спортивных площадок;

- муниципальные контракты на выполнение работ по переоборудованию спортивных площадок;

- и иные документы.

Паспорт содержит следующие характеристики спортивной площадки:

1) Адрес спортивной площадки (указать адрес фактического нахождения площадки).

2) Площадь спортивной площадки (указать в кв. м.), (размеры спортивной площадки устанавливаются согласно МГСН 4.08.- 97).

3) Тип спортивной площадки (указать ее функциональное назначение, в теплый и холодный периоды).

4) Оборудование спортивной площадки (указать размеры, площадь, кол-во; тип или материал; информацию о переоборудовании, а так же дополнительные сведения):

- покрытие;

- ограждение;

- осветительные приборы;

- оборудование для обслуживания площадки (приборы учета воды, электроэнергии и пр.);

- трибуны / места для зрителей;

- информационный стенд;

- раздевалки, бытовки;

- спортивное оборудование (футбольные ворота,  гандбольные ворота, баскетбольные щиты и стойки, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, тренажеры, турники, и  пр. оборудование);

- приспособления для инвалидов (указать перечень приспособлений, возможность подъезда к площадке для лиц с ограничениями жизнедеятельности, ширина калитки).

Паспорт спортивной площадки ведется в табличной форме в соответствии с приложением 1 к настоящим методическим рекомендациям.

Приложениями к паспорту спортивной площадки являются:

- план - схема спортивной площадки (в произвольной форме) на листе формата А-4 (и в электронном носителе) с указанием размеров площадки и взаиморасположением элементов спортивной площадки и спортивного оборудования;

- фото спортивной площадки;

- копия плана земельного участка.

При заполнении паспорта спортивной площадки не допускается изменение наименований показателей и их размерности.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

В целях обеспечения содержания и текущего ремонта спортивной площадки муниципальный заказчик  заключает договор (контракт) с подрядной организацией на выполнение соответствующих работ.

При подготовке перечня работ по содержанию и текущему ремонту для каждой отдельно взятой спортивной площадки следует использовать результаты проверок, осмотров и других контрольных мероприятий (раздел 9 настоящих методических рекомендаций). Результаты контрольных мероприятий используются муниципальным заказчиком так же для определения объемов работ и сроков их выполнения.

Перечень возможных работ по обслуживанию и текущему ремонту включен в производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий (утв. первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.Н. Аксеновым 29 мая 2007).

Указанные работы проводятся на основании муниципального контракта подрядной организацией, имеющей лицензии либо другие разрешительные документы на выполнение соответствующих работ.

Максимальная цена контракта на содержание спортивной площадки устанавливается муниципальным заказчиком с учетом площади спортивной площадки и нормативной величины эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок в 2010 году (424 руб. 90 коп./кв.м). Норматив утвержден постановлением Правительства Москвы от 1 декабря 2009 года № 1311-ПП «О нормативах затрат на реализацию органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2010 году».

В случае если расходы по оплате работ подрядной организации превышают установленный Центральным Банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке в течение квартала (100 тысяч рублей), заключение муниципального контракта происходит с соблюдением требований действующего законодательства в сфере размещения государственного (муниципального) заказа, в частности Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В техническом задании, являющемся неотъемлемой частью муниципального контракта на содержание спортивных площадок, необходимо указать следующие позиции:

1) Наименование выполняемых работ (вид, объект).

2) Количество выполняемых работ (указать меры объема, веса, штук, кв. м).

3) Место выполнения работ (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов спортивных площадок).

4) Сроки (периоды) выполнения работ (указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено выполнение работ, или минимально приемлемую для муниципального заказчика дату завершения выполнения работ, или указать период (периоды) выполнения работ, или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), в течение которого должны быть выполнены работы).

5) Условия выполнения работ (оказания услуг) (конкретизируются муниципальным заказчиком).

6) Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, материалов в т.ч. оборудования (конкретизируются муниципальным заказчиком).

7) Общие требования к выполнению работ (указать обязательные требования ко всем работам (услугам) независимо от вида и этапа).

8) Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ   (в табличной или иной форме или приложить ориентировочный график выполнения работ).

9) Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются муниципальным заказчиком).

10) Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются муниципальным заказчиком).

11) Порядок сдачи и приемки результатов работ - требований испытаний, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ.

12) Требования по передаче муниципальному заказчику технических и иных документов по завершении и сдаче работ (конкретизируются муниципальным заказчиком).

13) Требования по объему гарантий качества работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные обязанности подрядчика (исполнителя) в гарантийный период).

14) Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки).

15) Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению муниципального заказчика.

Требования к выполняемым работам (оказываемым услугам) могут быть обобщены путем составления таблицы (возможно добавление иных граф, исключение заданных граф).

Таблица 2.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Сроки выполнения (оказания) | Место выполнения (оказания) (адрес) | Количество работ (услуг) | Требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно - эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительной власти, наличия удостоверений и проч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Финансирование работ по муниципальному контракту, то есть оплата выполненных работ, осуществляется за счет субвенций, выделяемых органам местного самоуправления из бюджета города Москвы для реализации государственных полномочий  в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Муниципалитет имеет право дополнительно использовать собственные средства местного бюджета для финансирования работ по муниципальному контракту.

Примеры расчета стоимости работ по содержанию и текущему ремонту спортивных площадок прилагаются (приложение 2).

Оплата работ производится по безналичному расчету путем перечисления муниципальным заказчиком платежными поручениями денежных средств на расчетный счет подрядной организации, указанный в муниципальном контракте.

Об изменении расчетного счета подрядной организации необходимо в письменной форме сообщить муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в муниципальном контракте счет, несет подрядная организация.

Оплата по муниципальному контракту осуществляется муниципальным заказчиком за фактически выполненные работы по счетам подрядной организации, выставленным на основании актов сдачи-приёмки работ (этапа работ).

Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

5. ФОРМИРОВАНИЕ РАСЦЕНОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Подрядная организация представляет на согласование муниципалитету смету на выполняемые по муниципальному контракту работы (далее - смета). В  смете  определяются виды работ по содержанию спортивной площадки, используемые материалы, объемы затрат на их осуществление.

При заключении муниципального контракта на содержание спортивных площадок на весь период его действия устанавливается твердая стоимость работ.

При формировании расценок на выполнение работ по содержанию спортивных площадок необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми актами:

1)	Закон города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий год, которым определены размеры субвенций для осуществления переданных органам местного самоуправления государственных полномочий города Москвы;

2)	Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2009 года            № 1311-ПП «О нормативах затрат на реализацию органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2010 году».

Согласно постановлению нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок составляет 424 руб. 90 коп./кв.м., а нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и организацию спортивных мероприятий и соревнований 35 руб. 50 коп./чел.

3)	Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года    № 900-ПП, которым введены в действие Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства» Сборник 9 «Содержание дворовых территорий»       ТСН-2001.14-9.

Сборник утвержден в целях осуществления организованного перехода на единую систему составления сметной документации на строительство (техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный ремонт) объектов благоустройства по городскому государственному/муниципальному заказу.

4)	Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 2 декабря 2009 года № 43-Р об утверждении сборника показателей стоимости ремонтно-строительных работ по содержанию дворовых территорий (выпуск 6).

5)	Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22 ноября 2005 года № 38-р «О предельных единичных и комплексных расценках на работы по содержанию дворовых территорий».

Установленные распоряжением предельные единичные расценки используются для формирования стартовых цен при проведении конкурсного отбора подрядных организаций, выполняющих соответствующие работы по городскому заказу, а также применяются для прогнозной оценки и планирования расходов по содержанию дворовых территорий.

6)	Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, утвержденный первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.Н. Аксеновым 29 мая 2007 года.

Регламент служит нормативной базой для расчетов между заказчиками и подрядчиками и служит основой для расчета единичных и комплексных расценок на работы по содержанию дворовых территорий, объектов благоустройства и внутриквартальных проездов.

6. СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

В целях обеспечения функционирования спортивной площадки в соответствии с ее назначением проводятся работы по обслуживанию и текущему ремонту оборудования спортивной площадки в теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года.

Сведения о выполнении работ по обслуживанию и текущему ремонту спортивной площадки заносятся в карточку содержания спортивной площадки (раздел 9 настоящих методических рекомендаций) в соответствии с приложением 3 к настоящим методическим рекомендациям.

6.1. Обслуживание спортивной площадки

6.1.1. Работы по обеспечению электроосвещения спортивной площадки

Осветительное оборудование, переданное органам местного самоуправления по договорам безвозмездного пользования, необходимо поддерживать в рабочем состоянии на протяжении всего периода времени функционирования спортивной площадки.

Работы по обеспечению электроосвещения спортивной площадки включают чистку отражателя, стекла, корпуса светильников, замену осветительного оборудования (светильников с лампами накаливания, с люминесцентными и галогеновыми лампами, с ртутными лампами, а также реле времени, кнопок и щитов управления). Работы проводятся по мере необходимости (рекомендуется ежемесячная периодичность).

6.1.2. Обслуживание спортивной площадки в теплый период года

Обслуживание спортивной площадки в теплый период года включает следующие работы:

1. Ручная и (или) механизированная уборка.

Ручная уборка заключается в подметании технических и бытовых отходов, опавших листьев; мойке соответствующего искусственного покрытия и оборудования по мере необходимости; очистке урн.

Механизированная уборка заключается в подметании с увлажнением, мойки покрытия специализированной машиной; вывозе мусора, листьев. Травяное покрытие (спортивный газон) косят с помощью специализированной техники.

Рекомендуется обеспечивать ежедневное выполнение указанных работ (но не реже 1 раза в 2-3 суток). В случае чрезвычайных ситуаций уборочные работы проводят незамедлительно.

2. Санитарная и формовочная обрезка крон деревьев и кустарников.

Санитарная и формовочная обрезка крон деревьев и кустарников на прилегающей территории проводится по мере необходимости, как вручную, так и при помощи специализированной техники.

6.1.3. Обслуживание спортивной площадки в холодный период года

Обслуживание спортивной площадки в холодный период года включает следующие работы:

1. Ручная и (или) механизированная уборка.

Ручная уборка заключается в подметании и сдвигании снега в дни снегопада и дни без снегопада; очистке площадки от мусора; очистке площадки и оборудования от наледи и льда; устранении трещин и выбоин льда на катках по мере необходимости.

Механизированная уборка заключается в подметании, сдвигании и вывозе снега и мусора специализированной машиной.

Периодичность указанных работ должна быть обеспечена ежедневно или 1 раз в 2-3 суток. В случае снегопада снегоуборочные работы проводят сразу по его окончании.

2. Заливка льда.

Работы по заливке льда производятся  в начале холодного периода с учетом погодных условий. Работы по поддержанию льда в надлежащем состоянии проводятся по мере необходимости.

Предусматривается следующая технология заливки льда.

1) Перед началом заливки необходимо подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить, практически не проваливаясь. Основание должно быть толщиной около 5 см. По периметру можно сделать небольшой бруствер высотой 15 – 20 см. Снег можно укатывать обычным ручным садовым катком.

2) Заливать лед можно при температуре воздуха не выше -4, -5 градусов, при температуре выше всего на 1 градус вода будет замерзать почти целый день. Заливать лучше через пожарный гидрант, используя для этого прорезиненные пожарные рукава и пожарный ствол с распылителем. При использовании распылителя структура льда получается однородная, в то время как при заливке сплошной струей лед образуется слоистый, сильнее выкрашивается при катании. При сильном морозе, от -15 градусов и ниже, при заливании струей получается следующий эффект: сверху образуется корка льда, под которой вода растекается, образуются пустоты, после чего верхний слой трескается и проваливается. Этого не происходит при использовании  распылителя.

3) Последовательность действий:  напыляется слой воды (без образования больших луж), после этого делается перерыв на 2-3 часа, пока слой не замерзнет. Затем можно напылять следующий слой. Необходимо обратить внимание на следующее: шланги или пожарные рукава не должны долго лежать на льду на одном и том же месте - лед под ними начинает таять. Также не рекомендуется заливать лед во время снегопада, иначе он получится бугристым. Перед каждой заливкой лед надо очищать от снега.

4) Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона в первый раз необходимо наморозить слой льда толщиной не менее 10-15 сантиметров. Это связано с тем, что за один день посетители катка обычно срезают коньками 1- 2 сантиметра льда, а погодные условия могут не позволить производить заливку  катка каждый день. Если есть доступ к горячей воде, то лед можно заглаживать. В этом случае нужно сделать большую швабру с тряпкой и, поливая тряпку горячей водой, перемещать швабру по льду.

5) Со временем на льду могут появляться глубокие порезы и большие ямки. Перед началом следующей заливки их необходимо устранить. Ремонт производится следующим образом: в ведре замешивается каша из снега и воды, порезы и ямки замазываются этой кашей, и после того, как эти места подмерзнут, можно начинать заливку катка.

6.2. Текущий ремонт оборудования спортивной площадки

Текущий ремонт оборудования спортивной площадки проводится муниципалитетом за счет субвенций, выделяемых органам местного самоуправления из бюджета города Москвы для реализации государственных полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Муниципалитет имеет право дополнительно использовать собственные средства местного бюджета для осуществления текущего ремонта оборудования спортивных площадок.

Работы по текущему ремонту оборудования спортивной площадки направлены на поддержание оборудования спортивной площадки в исправном состоянии. Работы по текущему ремонту оборудования спортивной площадки должны отвечать требованиям качества, сертификации, лицензирования, безопасности жизни и здоровья (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., установленным федеральным законодательством и законодательством города Москвы).

Характер и объем работ по текущему ремонту оборудования спортивных площадок определяется на основании актов осмотров по результатам функционального и ежегодного основного осмотров, журнала контроля за содержанием спортивной площадки, а также актов проверки по контролю должностными лицами Объединения административно-технических инспекций города Москвы (далее – ОАТИ).

Текущий ремонт оборудования спортивной площадки предусматривает ручные и (или) механизированные работы по поддержанию безопасности, качества функционирования и преждевременному износу оборудования спортивной площадки.

Текущий ремонт оборудования спортивной площадки включает следующие работы:

1. Обновление окраски.

Окраске подлежит деревянное, металлическое и бетонное оборудование  различного назначения. Деревянные поверхности обрабатываются антисептиком.  Работы по окраске проводятся не менее одного раза в год в апреле.

2. Ремонт спортивного оборудования.

Подтягивание узлов крепления, смазка подшипников, замена крепежных деталей, структурных элементов и частей оборудования, поврежденных при эксплуатации, выправление гнутых элементов, укрепление стоек. Работы проводятся в теплый период с апреля по октябрь.

3. Ремонт покрытия.

Устранение повреждений и неисправностей покрытий, корректировка их уровня, частичная замена поврежденных элементов, нанесение разметки и полей на покрытие площадки. Работы проводятся в теплый период с апреля по октябрь.

4. Ремонт ограждения.

Ремонт ограждения включает работы: по ремонту и окраске поверхностей сетки-рабицы, деревянных, пластиковых, металлических ограждений спортивных площадок, замене секций ограждений и установке новой секции, ремонту калитки, замене и установке навесов калитки ограждения, укреплению столбов. Работы проводятся в теплый период с апреля по октябрь.

5. Ремонт электроосвещения.

При определении необходимого перечня работ по содержанию спортивной площадки, состава, объемов, сроков, периодичности и организационно-технологических условий выполнения данных работ рекомендуется использовать Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий, разработанный ОАТИ совместно с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, утвержденный 29 мая 2007 года первым заместителем Мэра Москвы Ю.М. Лужкова в Правительстве Москвы П.Н. Аксеновым (раздел 10 настоящих методических рекомендаций).

7. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

Переоборудование спортивной площадки проводится в целях улучшения ее эксплуатационных и технических характеристик и (или) перепрофилирования, расширения специализации спортивной площадки. Переоборудование заключается в установке и замене оборудования спортивной площадки при его физическом износе, моральном устаревании, разрушении. При переоборудовании спортивной площадки рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

Сертифицирование спортивного оборудования производится аккредитованными в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии для проведения соответствующих работ юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Техническое состояние оборудования спортивной площадки характеризуется его физическим износом.

Под физическим износом оборудования спортивных площадок следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека. Физический износ определяется путем обследования оборудования спортивной площадки визуальным способом, инструментальным методом, путем их испытания. При определении физического износа также используется техническая документация (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации).

Обоснование переоборудования спортивной площадки определяется на основе документов, содержащих оценку фактического состояния спортивных площадок, физический износ оборудования, его моральное устаревание,  данные о сроках, периодах и составе ремонтных работ в отношении спортивной площадки.

При обосновании переоборудования могут быть использованы данные карточки содержания спортивной площадки (раздел 9 настоящих методических рекомендаций).

На основании информации, представленной в документах, указанных выше, проводится комиссионный осмотр и проверка состояния спортивной площадки. По результатам комиссионной проверки спортивной площадки составляется дефектный акт. При проведении  комиссионной проверки для оценки состояния спортивной площадки возможно привлечение представителей соответствующих государственных органов и экспертных организаций.

Дефектный акт является вспомогательным промежуточным документом, составленным на основе контроля качества оборудования спортивных площадок, её технического состояния, содержащим перечень имеющихся в них дефектов.

Дефектный акт составляется комиссией из представителей муниципалитета, депутатов муниципального Собрания, государственного учреждения города Москвы «Инженерные службы районов» (далее – ГУ «ИС районов» в административных округах), подрядной организации, обслуживающей данную спортивную площадку. В состав комиссии возможно включение представителей отраслевых и территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Дефектный акт утверждается Руководителем муниципалитета.

В дефектном акте указываются:

1)	месторасположение спортивной площадки (соблюдение зон безопасности, описание прилегающей территории);

2)	состояние покрытия спортивной площадки;

3)	состояние ограждения спортивной площадки;

4)	техническое состояние спортивного оборудования;

5)	наличие/состояние наружного освещения;

6)	наличие подвода воды для уборки, заливки льда в зимнее время и пр.

7)	наличие раздевалок, бытовок.

Переоборудование спортивной площадки производится с соблюдением общих требований к спортивным площадкам (раздел 3 настоящих методических рекомендаций).

В ходе переоборудования может осуществляться экономически целесообразная модернизация спортивной площадки, изменение планировки, увеличение количества и повышение качества услуг, оснащение недостающими видами оборудования, повышение уровня благоустройства.

Основные требования к работам, связанным с обустройством спортивных площадок установлены Строительными нормами и правилами СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» (раздел 5 «Открытые плоскостные спортивные сооружения»).

При переоборудовании спортивной площадки могут производиться следующие работы:

1)	замена или установка покрытия спортивной площадки, включая работы по разборке существующего покрытия, разборке и вывозе грунта, устройстве подстилающих и выравнивающих слоёв, устройстве асфальтобетонных покрытий, устройстве искусственных покрытий и пр.;

2)	замена или установка ограждения, калитки, отбойной стенки, включая работы по снятию или обновлению существующего ограждения, среза и/или замене существующих креплений при замене отдельных элементов ограждения, разборке стоек и опор ограждения, прокладке оснований для ограждения, установке конструкций ограждения, окраске, устройству отбойной стенки с наименьших сторон спортивной площадки и пр.;

3)	замена или установка мест для зрителей (трибуны, лавочки и т.д.), включая работы по разборке, демонтажу существующих конструкций, монтажу, сборке оборудования и пр.;

4)	замена или установка навеса (трибуны и иные конструкции), включая работы по разборке, демонтажу либо обновлению существующих конструкций, устройству каркаса, монтажу связей и распорок, монтажу кровельного покрытия и пр.;

5)	замена или установка спортивного оборудования (футбольные ворота,  гандбольные ворота, баскетбольные щиты и стойки, волейбольные стойки и сетка, теннисные столы, тренажеры, турники, и  пр. оборудование);

Вновь устанавливаемое оборудование по своим технологическим и эксплуатационным характеристикам должно отвечать правилам техники безопасности, соответствовать существующим СНиПам.

6)	планировка спортивной площадки, включая составление проекта планировки и сопутствующие работы;

7)	обустройство прилегающей территории и зоны безопасности (газон, альпийская горка и т.д.);

8)	установка раздевалок, бытовок;

9)	иные сопутствующие работы.

Сроки и объемы работ по переоборудованию спортивной площадки устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей объектов.

Переоборудование спортивной площадки проводится муниципалитетом за счет субвенций, выделяемых органам местного самоуправления из бюджета города Москвы для реализации государственных полномочий в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства. Муниципалитет имеет право использовать собственные средства местного бюджета на переоборудование спортивных площадок.

8. СПИСАНИЕ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету (утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н)  оборудование спортивной площадки учитывается на забалансовом счете  муниципалитета как «Основные средства в пользовании».

При списании оборудования спортивных площадок применяются действующие правила списания основных средств организации как в случае их физического износа (со 100%-й амортизацией), так и в случае списания морально устаревшего оборудования.

Порядок списания устаревшего оборудования спортивных площадок подразделяется на несколько этапов:

1)	определение технического состояния каждой единицы основных средств;

2)	оформление необходимой документации;

3)	согласование документации на списание;

4)	демонтаж, разборка оборудования;

5)	утилизация объектов основных средств и постановка на учет материалов, полученных от их ликвидации;

6)	списание с балансового (забалансового) учета.

Для определения технического состояния и целесообразности дальнейшего использования оборудования спортивных площадок распоряжением муниципалитета создается комиссия.

Комиссия осуществляет осмотр оборудования спортивных площадок и определяет его техническое состояние, возможность дальнейшего использования по назначению (определяется на основании технической документации) либо устанавливает непригодность к дальнейшему использованию.

По результатам осмотра комиссия составляет акт. В акте комиссии приводится полная оценка состояния оборудования на дату его осмотра: первоначальная стоимость, дата изготовления, срок полезного использования, дата ввода в эксплуатацию, сумма начисленной амортизации, остаточная стоимость, проводившиеся переоценки и пр. Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается Руководителем муниципалитета.

Акт комиссии с приложением материалов, полученных в результате обследования спортивной площадки (фотографии, заключения специалистов и пр.), передается балансодержателю переданного оборудования (далее – балансодержатель).

Балансодержатель принимает решение о списании имущества.

В случае необходимости списания морально устаревшего оборудования (амортизация ниже 100%) к акту, составленному комиссией, требуется заключение независимой экспертной организации о техническом состоянии оборудования и причинах несоответствия его необходимым требованиям.

После принятия решения о списании и утверждении соответствующих актов списания имущества оборудование может быть демонтировано (разобрано), в том числе с привлечением специализированных организаций.

Материальные запасы, полученные в результате ликвидации оборудования (детали и пр.), принимаются к учету по текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету.

Об уничтожении непригодных материалов, не подлежащих сдаче в металлолом, составляется акт.

После проведения всех вышеперечисленных мероприятий производится списание оборудования с регистров бухгалтерского учета муниципалитета и балансодержателя.

9. КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

9.1. Виды контроля за содержанием спортивной площадки.

Оборудование спортивной площадки подлежит обследованию на соответствие требованиям безопасности, оценке его рабочего состояния и степени изношенности, а также проверке качества выполняемых работ по содержанию спортивной площадки.

Контроль за содержанием спортивных площадок осуществляют муниципалитет, муниципальное учреждение, подрядная организация, ОАТИ.

Оборудование спортивных площадок осматривают в соответствии с инструкцией изготовителя, в которой установлена периодичность проведения осмотров и обслуживания оборудования, указание узлов и деталей конструкции оборудования, требующих смазки, подтягивания, натяжения, требования к специальной обработке оборудования или его элементов, к обслуживанию покрытий спортивных площадок.

Контроль за содержанием спортивной площадки включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- регулярный визуальный осмотр;

- функциональный осмотр;

- ежегодный основной осмотр.

1. Регулярный визуальный осмотр.

Регулярный визуальный осмотр проводится с целью обнаружения очевидных неисправностей, представляющих опасность, вызванные повреждением при эксплуатации, климатическими условиями, актами вандализма. При регулярном визуальном осмотре определяют выполняемость чистоту и внешний вид поверхности спортивной площадки и оборудования.

Регулярный осмотр проводят ежедневно. График ежедневного осмотра разрабатывает муниципалитет с учетом условий эксплуатации оборудования, подвергающегося интенсивному использованию или актам вандализма.

2. Функциональный осмотр.

Функциональный осмотр проводится с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. Детальный осмотр спортивных площадок проводят с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым труднодоступным элементам оборудования.

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования.

3. Ежегодный основной осмотр.

Ежегодный основной осмотр проводится с целью оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. Основной осмотр проводят с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов оборудования спортивной площадки;

- наличие коррозии металлических элементов оборудования спортивной площадки;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования спортивной площадки.

Ежегодный основной осмотр проводят в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

По результатам функционального и ежегодного основного осмотров составляется акт осмотра, в котором указываются выявленные дефекты, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта.

Акт осмотра должен содержать следующую информацию:

- дата, время и место проведения проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях;

- Ф.И.О. и должности ответственных лиц, проводивших проверку.

Акт осмотра оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается ответственному лицу подрядной организации.

Результаты проверок и осмотров регистрируют в журнале контроля за содержанием спортивных площадок, который ведется муниципалитетом. В журнале указывается дата и время проведения осмотра, вид осмотра, адрес и тип спортивной площадки, выполняемость работ по обслуживанию спортивной площадки, состояние (износ) оборудования, выявленные неисправности, а также меры, которые необходимо принять для устранения неисправностей.

Муниципалитет разрабатывает графики проведения осмотров спортивных площадок в целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида. Составляется адресный перечень спортивных площадок, в соответствии с которым осуществляется объезд спортивных площадок.

При составлении графика, прежде всего, учитывают инструкцию изготовителя, климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах. В графике перечисляются оборудование и элементы оборудования спортивной площадки, подлежащие проверке при различных видах осмотров.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования спортивных площадок дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, исключающие возможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с площадки. После удаления оборудования должна быть обеспечена безопасность участка, на котором оно было установлено.

В соответствии с Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований в сфере внешнего благоустройства территорий, содержания зданий, сооружений и прочих объектов в городе Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2009 года № 581-ПП «О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований в сфере внешнего благоустройства территорий, содержания зданий, сооружений и прочих объектов в городе Москве» ОАТИ осуществляет государственный региональный контроль за содержанием спортивных площадок путем проведения:

- плановых проверок;

- внеплановых проверок;

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении муниципалитетами отдельных государственных полномочий города Москвы.

По результатам мероприятий по контролю должностными лицами ОАТИ, осуществляющими проверку, составляется акт проверки.

Акт проверки должен содержать следующую информацию:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование структурного подразделения ОАТИ, осуществляющего проверку;

3) дата и номер распоряжения (приказа) на проведение проверки;

4) Ф.И.О. должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование муниципалитета, а также Ф.И.О. и должность Руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципалитета, присутствовавшего при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки Руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя муниципалитета, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у муниципалитета указанного журнала;

9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются объяснения лиц, ответственных за нарушение требований законодательства и другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятий по контролю.

По итогам проверки акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается Руководителю муниципалитета или заместителю Руководителя муниципалитета под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия Руководителя муниципалитета, заместителя Руководителя муниципалитета, а также в случае их отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в материалах дела.

9.2. Карточка содержания спортивной площадки.

9.2.1. Формой контроля за состоянием спортивной площадки является ведение карточки содержания спортивной площадки.

Карточка содержания спортивной площадки ведется муниципалитетом в течение одного календарного года. Карточка содержания спортивной площадки включает информацию об эксплуатации, обслуживании и текущем ремонте оборудования спортивной площадки.

Изменения в карточку содержания спортивной площадки вносятся по итогам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 9.1 настоящих методических рекомендаций.

Источниками информации для заполнения карточки содержания спортивной площадки являются:

- акты проверок ОАТИ;

- акты осмотров, составленные по результатам проверок состояния спортивных площадок, проводимых муниципалитетом, подрядной организацией, муниципальным учреждением;

- журнал контроля за содержанием спортивных площадок;

- муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту спортивных площадок;

- планы, графики работы секций на спортивной площадке.

9.2.2. Карточка  содержания спортивной площадки включает следующие разделы:

1) Основные сведения:

- адрес спортивной площадки (указать фактический);

- площадь спортивной площадки (кв.м.);

- дата заполнения карточки;

- обслуживающая организация;

- сотрудник муниципалитета, осуществляющий контроль за содержанием спортивной площадки.

2) Характеристика:

- назначение спортивной площадки в теплый и холодный периоды;

- оборудование спортивной площадки (указываются размеры, количество; тип, материал);

3) Сведения о работе секций (указывается, какие секции ведутся в теплый и холодный периоды, график работы секций).

4) Сведения о  выполнении работ по обслуживанию спортивной площадки:

- виды работ (уборка, обеспечение освещения, заливка катков  и др.);

- периодичность выполнения работ в теплый и холодный периоды;

- должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица обслуживающей организации;

- должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника муниципалитета, осуществляющего контроль за содержанием спортивной площадки.

5) Учет неисправностей при эксплуатации:

- дата проведенного обследования;

- характер установленной неисправности;

- принятые меры по устранению неисправностей;

- должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица обслуживающей организации;

- должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника муниципалитета, осуществляющего контроль за содержанием спортивной площадки.

6) Сведения о  текущем ремонте:

- наименование составной части изделия или элемента конструкции;

- основания для проведения ремонта;

- дата проведения ремонта;

- должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица обслуживающей организации;

- должность, Ф.И.О. и подпись сотрудники муниципалитета, осуществляющего контроль за содержанием спортивной площадки.

7) Примечание (в данном разделе даются дополнительные сведения).

Карточка содержания спортивной площадки ведется в табличной форме в соответствии с приложением 3 к настоящим методическим рекомендациям.

Рекомендуемый срок хранения карточки содержания спортивной площадки в муниципалитете не менее 3 лет.

10. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

1.	Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

2.	Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3.	Закон города Москвы от 2 декабря 2009 года № 10 «О бюджете города Москвы на 2010 год»;

4.	Закон города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;

5.	Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в Москве»;

6.	Закон города Москвы от 17 января 2001 года № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»;

7.	Постановление Госстроя РФ от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

8.	Постановление Госстандарта РФ от 18 мая 2003 года № 80-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта» Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования».

9.	Постановление Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 года № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред.1);

10.	Постановление Минстроя РФ от 2 августа 1995 года № 18-78  Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

11.	Постановление Госстроя РФ от 17 мая 1994 года № 18-38 
«О принятии строительных норм и правил «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» СНиП 10-01-94;

12.	Постановление Госстроя СССР от 25 сентября 1975 года № 158 «Об утверждении главы СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»;

13.	Постановление Госстроя СССР от 9 июля 1971 года № 98 «Об утверждении Указаний о составе затрат и порядке их отнесения на сметную стоимость жилищного строительства» СН 6-71;

14.	Приказ Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 года № 390 «О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

15.	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 148 н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету»;

16.	Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 года № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»;

17.	Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2007 года № 329-ст «О принятии и введении в действие Изменения 1/2007 ОКВЭД к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002)»;

18.	Приказ Федерального  агентства  по  физической  культуре  и  спорту  от 3 июля 2006 г. N 407,  письмо Минрегиона РФ от 10.05.2006 года № 3447-СК/07 - СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»;

19.	Приказ Госкомитета ЖКХ РСФСР от 24 мая 1991 года № 10 «Об утверждении «Классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров РСФСР».

20.	Свод правил по проектированию и строительству «СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения» (одобрен и рекомендован Приказом Росспорта от 3 июля 2006 года № 407).

21.	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52301-2004
«Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации.
Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2004 года № 151-ст);

22.	Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» (принят постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003 года № 80-ст).

23.	Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2009 года № 1311-ПП «О нормативах затрат на реализацию органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2010 году»;

24.	Постановление Правительства Москвы от 20 октября 2009 г. № 1133-ПП «О Городской комплексной программе «Спорт Москвы – 3» (2010-2012 гг.)»;

25.	Постановление Правительства Москвы от 29 сентября 2009 года № 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве»;

26.	Постановление Правительства Москвы от 30 июня 2009 года № 609-ПП «О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве по реализации переданных государственных полномочий города Москвы в работе с населением по месту жительства»;

27.	Постановление Правительства Москвы от 23 июня 2009 года  № 581-ПП «О Порядке организации и осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований в сфере внешнего благоустройства территорий, содержания зданий, сооружений и прочих объектов в городе Москве»;

28.	Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 года № 611-ПП «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 года № 864-ПП и дальнейшем взаимодействии органов государственной власти города Москвы с органами местного самоуправления»;

29.	Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года» Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001
Глава 14 «Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства», Сборник 9 «Содержание дворовых территорий» ТСН-2001.14-9;

30.	Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 года  № 864-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»;

31.	Постановление Правительства Москвы от 1 марта 2005 года  № 114 ПП «Об утверждении Положения о порядке организации, проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы города Москвы»;

32.	Постановление Правительства Москвы от 18 февраля 2003 года № 104-ПП «О проекте размещения жилищного, культурно-бытового, коммунального и других видов строительства в городе Москве на период 2003-2010 гг.»;

33.	Постановление Правительства Москвы от 6 августа 2002 года № 623-ПП «Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02».

34.	Постановление Правительства Москвы от 25 января 2000 года № 49 «Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99»;

35.	Постановление Правительства Москвы от 23 марта 1999 года № 217 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Естественное, искусственное и совмещенное освещение» МГСН 2.06-99 и «Инсоляция и солнцезащита» МГСН 2.05-99»;

36.	Постановление Правительства Москвы от 24 июня 1997 года № 467 «Об утверждении Московских городских строительных норм «Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждении» (МГСН 4.08-97)»;

37.	Распоряжение Мэра Москвы от 31 декабря 1999 года  № 1559-РМ
«Об улучшении эксплуатации и сохранности объектов благоустройства дворовых территорий»;

38.	Распоряжение Департамента экономической политики и развития города  Москвы от 28 декабря 2009 года № 43-Р «Об утверждении сметных нормативов, расценок и коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен», Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ по содержанию дворовых территорий (выпуск 6);

39.	Распоряжение Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы от 13 февраля 2008 года  № 370 «О методической поддержке собственников помещений в многоквартирных домах при создании и организации деятельности товариществ собственников жилья»;

40.	Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 22 ноября 2005 года № 38-р «О предельных единичных и комплексных расценках на работы по содержанию дворовых территорий»;

41.	Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 12 ноября 2005 года № 38-Р «О предельных единичных и комплексных расценках на работы по содержанию дворовых территорий»;

42.	Приказ Департамента финансов города Москвы от 30 июля 2009 года № 87 «О порядке применения бюджетной классификации»;

43.	Рекомендации Департамента физической культуры и спорта города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 2010 года;

44.	Производственно-технологический регламент содержания дворовых территорий (утв.  первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы П.Н. Аксеновым 29 мая 2007 года);

45.	Сборник показателей стоимости ремонтно-строительных работ по содержанию дворовых территорий в текущем уровне цен – выпуск от 6 ноября 2009 года.

Приложение 1

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

спортивной площадки на территории внутригородского муниципального образования _______________ в городе Москве

Адрес спортивной площадки:

| Площадь спортивной площадки (кв. м.)* |  |
| --- | --- |
| Тип спортивной площадки (функциональное назначение) | В теплый период | В холодный период |
| Оборудование спортивной площадки: | Размеры (площадь, кол-во) | Тип / Материал | Информация о переоборудовании | Дополнительная информация |
|  |  |  | Изготовитель, № сертификата | Организация проводившая переоборудование | Дата переоборудования | Гарантийные сроки / сроки эксплуатации |  |
| 1. Покрытие | Длина/ ширина площадь | -асфальтовое -грунтовое -песчаное- -из гранитной -высевки -резиновое -синтетическое -пр. | Завод… № серт. … | ООО «…», Лицензия № … |  |  |  |
| 2. Ограждение | Длина/ высота / толщина | -борт/ -деревянное -сетчатое -металлическое -и др. |  |  |  |  |  |
| 3. Осветительные приборы | Кол-во | Стационарное /Иное (указать какое) |  |  |  |  | Элементы (столбы, фонари, выключатели) |
| 4. Оборудование для обслуживания площадки (приборы учета воды, электроэнергии и пр.) | Кол-во | маркировка |  |  |  |  |  |
| 5. Трибуны / места для зрителей | Кол-во мест |  |  |  |  |  |  |
| 6. Информационный стенд |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Раздевалки, бытовки |  |  |  |  |  |  | -открытые -закрытые |
| 8. Спортивное оборудование: | Длина / высота / ширина Кол-во | метал |  |  |  |  |  |
| -футбольные ворота |  |  |  |  |  |  |  |
| - гандбольные ворота |  |  |  |  |  |  |  |
| - баскетбольные щиты и стойки |  |  |  |  |  |  |  |
| - волейбольные стойки и сетка |  |  |  |  |  |  |  |
| - теннисные столы |  |  |  |  |  |  |  |
| - тренажеры |  |  |  |  |  |  |  |
| -турники |  |  |  |  |  |  |  |
| -пр. оборудование (указать) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Приспособления для инвалидов (перечень): …………………….. |  |  |  |  |  |  |  |

* размеры спортивной площадки устанавливаются согласно МГСН 4.08.-97.

К паспорту прилагается:

1. План – схема спортивной площадки.

2. Фото спортивной площадки

3. Копия плана земельного участка.

Приложение 2

Расчет стоимости работ по содержанию и текущему ремонту

спортивных площадок

Краткие эксплуатационные и технические характеристики спортивных площадок, на которые производился расчет:

1.	Универсальная спортивная площадка – состояние хорошее

(заливка льда не предусмотрена):

-  площадь - 924 кв.м.;

- мини-футбольные ворота (2 шт.);

-покрытие (полиуретановое покрытие на основе резиновой крошки);

-трибуны (пластиковые сидения с навесом);

-раздевалка;

-освещение (4 краба по 4 лампы);

- ограждение (металлическая решетка).

Всего: 211332,95 рублей

За 1 кв.м.: 228,72 рубля

2.	Универсальная спортивная площадка – состояние хорошее

(заливка льда предусмотрена):

-  площадь - 1200 кв.м.;

- мини-футбольные ворота, хоккейные ворота, баскетбольные стойки;

- ограждение (деревянные борта с сетчатым ограждением);

- покрытие (песчаный гравий);

- трибуны (деревянные с навесом);

- освещение (6 прожекторов);

- раздевалка.

Всего: 397800 рублей

За 1 кв.м.: 331,5

3.	Универсальная спортивная площадка – требуется капитальный ремонт:

- площадь - 1100кв.м.;

- мини-футбольные ворота;

- покрытие (грунт, песок);

- ограждение (деревянные борта с сетчатым ограждением).

Всего: 153785,31 рублей

За 1 кв.м.: 139,8 рублей

Приложение 3

ПРОЕКТ

КАРТОЧКА

содержания спортивной площадки

на территории внутригородского муниципального образования ________

в городе Москве

1. Основные сведения

| Адрес спортивной площадки | Площадь спортивной площадки (кв. м.) |
| --- | --- |

| Дата заполнения | Обслуживающая организация | Сотрудник муниципалитета, осуществляющий контроль за содержанием спортивной площадки |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «…», Лицензия № … | Должность, ФИО |

2.  Характеристика

| Назначение спортивной площадки |
| --- |
| В теплый период (виды спорта) | В холодный период (виды спорта) |
| Оборудование спортивной площадки |
| № | Наименование | Размеры / количество | Тип / материал |
| 1. | Покрытие |  |  |
| 2. | Ограждение |  |  |
| 3. | Осветительные приборы |  |  |
| 4. | Оборудование для обслуживания площадки (водо- и электросчетчики и пр.) |  |  |
| 5. | Трибуны / места для зрителей |  |  |
| 6. | Информационный стенд |  |  |
| 7. | Раздевалки, бытовки |  |  |
| 8. | Спортивное оборудование площадки: |  |  |
|  | -футбольные ворота |  |  |
|  | - гандбольные ворота |  |  |
|  | - баскетбольные щиты и стойки |  |  |
|  | - волейбольные стойки и сетка |  |  |
|  | - теннисные столы |  |  |
|  | - тренажеры |  |  |
|  | -турники |  |  |
|  | -пр. оборудование (указать) |  |  |
| 9. | Приспособления для инвалидов (перечень): …………………….. |  |  |

3. Сведения о работе секций

| Секции | В теплый период | В холодный период |
| --- | --- | --- |
| футбол | график работы секций |  |

4. Сведения о выполнении работ по обслуживанию спортивной площадки

| Виды работ | Периодичность выполнения работ | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица обслуживающей организации | Должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника муниципалитета, осуществляющего контроль за содержанием спортивной площадки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В теплый период | В холодный период |  |  |
| 1. Уборка спортивных площадок |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение освещения спортивных площадок |  |  |  |  |
| 3. Заливка катков в зимний период |  |  |  |  |
| 4. Другие виды работ |  |  |  |  |

5. Учет неисправностей при эксплуатации

| Дата проведен ного обследова ния | Характер установленной неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица обслуживающей организации | Должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника муниципалитета, осуществляющего контроль за содержанием спортивной площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Сведения о текущем ремонте

| Наименование составной части изделия или элемента конструкции | Основание для проведения ремонта | Дата проведения ремонта | Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица обслуживающей организации | Должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника муниципалитета, осуществляющего контроль за содержанием спортивной площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Примечание